Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ - СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ"

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на уличната и общинската пътна мрежа на територията на община Божурище" по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Зимно поддържане - снегопочистване на уличната мрежа на гр.Божурище и опесъчаване на уличната и пътната общинска мрежа на територията на община Божурище"

Обособена позиция №2: „Снегопочистване на уличната мрежа в с.Пролеша"

Обособена позиция №3: Снегопочистване на общински път с маршрут „Завод „Кока - кола" - с.Пролеша"

Обособена позиция №4: „Снегопочистване на уличната мрежа в с.Хераково и съставните махали"

Обособена позиция №5: „Снегопочистване на общински път с маршрут „с.Пролеша - с.Хераково - м."Бобен" - гл.път Е 80, гл.път Е 80 - м."Белица"

Обособена позиция №6: „Снегопочистване на уличната мрежа с.Храбърско"

Обособена позиция №7: „Снегопочистване на общински път с маршрут „м."Старо село" - "Черен Пешо" - разклон с.Храбърско"

Обособена позиция №8: „Снегопочистване на уличната мрежа с.Гурмазово"

Обособена позиция №9: „Снегопочистване на уличната мрежа с.Пожарево"

Обособена позиция №10: „Снегопочистване на уличната мрежа с. Росоман, с.Златуша, с.Делян и с.Мала Раковица"

Обектът на настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по машинно почистване от сняг и опесъчаване на уличната и общинската пътна мрежа на територията на община Божурище през зимен експлоатационен сезон 2017-2018г., с цел поддържане на непрекъсната проходимост и безопасно движение на моторни превозни средства и пешеходци.

I. Дейност „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ":

ПЪРВОСТЕПЕННИ УЛИЦИ В ГР.БОЖУРИЩЕ:

|  | Улица | Дължина - м | Ширина - м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бул."Европа"(от център до ж.п. прелеза) | 2000 | 10 |
| 2 | Бул."Европа"(от център до обръщало на автобус №54) | 2100 | 8 |
| 3 | ул. Индустриална зона | 700 | 6 |
| 4 | мах.Черна бара - главен път Е80 | 350 | 6 |
| 5 | Гробищна алея | 350 | 6 |
| 6 | Център – паркинг | 200 | 6 |
| 7 | Гурмазовски път - кв."9-ти септември" | 500 | 6 |
| 8 | ул."Г.Бенковски" | 775 | 6 |
| 9 | ул."Витоша" | 600 | 6 |
| 10 | ул"Иван Вазов" | 650 | 10 |
| 11 | Ул."Христо Ботев" | 800 | 6 |
| 12 | ул"Н.Вапцаров" | 185 | 6 |
| 13 | ул. "А.Стамболийски" | 290 | 6 |
| 14 | ул."Здравец" | 570 | 6 |
| 15 | ул. "Еделвайс" | 500 | 6 |
| 16 | ул. "Л.Каравелов" | 700 | 6 |
| 17 | л. "Бор" | 375 | 6 |
| 18 | ул"Явор" | 275 | 6 |
| 19 | ул."Искър" | 320 | 6 |
| 20 | ул."Г.Раковски" | 750 | 6 |
| 21 | Ул. зад ОДЗ „Детелина" до р.Гурмазовска | 240 | 6 |
|  | ОБЩО УЛИЦИ 10 м. | 2650 м. |  |
|  | ОБЩО УЛИЦИ 8 м. | 2100 м. |  |
|  | ОБЩО УЛИЦИ 6 м. | 8480 м. |  |

ВТОРОСТЕПЕННИ УЛИЦИ ГР.БОЖУРИЩЕ:

(почиствани при по-обилен снеговалеж и при подаден сигнал от общинска администрация)

| 1 | ул."Ком" | 85 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул."Шипка" | 140 | 6 |
| 3 | ул."Васил Левски" | 550 | 6 |
| 4 | ул."Паисий" | 525 | 6 |
| 5 | ул."Ягода" | 130 | 6 |
| 6 | ул."Трети март" | 135 | 6 |
| 7 | ул."Малина" | 625 | 6 |
| 8 | ул."Гурко" | 450 | 6 |
| 9 | ул."Люлин" | 620 | 6 |
| 10 | ул."А.Кънчев" | 240 | 6 |
| 11 | ул."Летец" | 220 | 6 |
| 12 | ул."Божур" | 300 | 6 |
| 13 | ул."Н.Рилски" | 240 | 6 |
| 14 | ул."Иглика" | 265 | 6 |
| 15 | ул."Кокиче" | 150 | 6 |
| 16 | ул."Янтра" | 285 | 6 |
| 17 | ул."Струма" | 375 | 6 |
| 18 | ул."Момина сълза" | 145 | 6 |
| 19 | ул."Рила" | 380 | 6 |
| 20 | ул."Стара Планина" | 150 | 6 |
| 21 | ул."Далия" | 100 | 6 |
| 22 | ул."Безименна" | 100 | 6 |
| 23 | Около бл.11,кв.Пролет (бивш „Божур") | 120 | 6 |
| 24 | Бл.1, кв.Пролет(бивш Хан Аспарух) | 150 | 6 |
| 25 | Ул.”Мура” | 400 | 6 |
| 26 | ул.от Гурмазовски път до АСП | 150 | 6 |
| 27 | Паркинг Уни Кредит Булбанк | 20 | 6 |
| 28 | Гробищен парк | 200 | 6 |
| 29 | Паркинг НЧ „Хр.Ботев” | 30 | 6 |
| 30 | Бл.6, 7, 8, 9 кв.Пролет | 80 | 6 |
|  | ОБЩО ВТОРОСТЕПЕННИ УЛИЦИ 6м. | 7360 м. |  |

УЛИЦИ ПО СЕЛА:

| № | Наименование | Дължина-км. | Ширина - м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Пролеша | 16 км. | 5 |
| 2. | с.Хераково и съставните махали | 25,260 км. | 5 |
| 3. | с.Храбърско | 22,5 км. | 5 |
| 4. | с.Гурмазово | 14 км. | 5 |
| 5. | с.Пожарево | 11,5 км. | 5 |
| 6. | с. Росоман, с.Златуша, с.Делян, с.Мала Раковица | 12 км. | 5 |

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА:

| № | Наименование на маршрута | Дължина-км. | Ширина - м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Завод „Кока - кола" - с.Пролеша" | 6 км. | 6 |
| 2. | „м."Старо село" - "Черен Пешо" - разклон с.Храбърско | 11 км. | 6 |
| 3. | „с.Пролеша - с.Хераково - м."Бобен" - гл.път Е 80, гл.път Е 80 - м."Белица" | 7,3 км. | 6 |

II. Дейност „ОПЕСЪЧАВАНЕ":

А. Улици гр.Божурище:

- бул."Европа" (от център до ж.п. прелеза) - 2000 м. / 10м.

- бул"Европа" (от център до обръщало на автобус №54)- 2100 м. / 8м.

- Център - паркинг - 200 м. / 6м.

- ул."Христо Ботев" - от бул"Европа" до ОДЗ „Буратино" - 450м./6 м.

- ул."Здравец" - от бул."Европа" до ул."Струма" - 300м./ 6м.

- ул."Еделвайс" - от ул"Здравец" до СОУ „Летец Хр.Топракчиев - 50м. / 6м.

- ул.Индустриална зона  - 700/ 6м.

Общо: 2000 м. / 10м.

2100 м. / 8 м.

1700 м. / 6м.

Б. Общински пътища:

  - маршрут Завод „Кока-Кола" - Пролеша - Хераково - Бобен до път Е-80 - 9600 м.

  - мах.Белица, с.Хераково - 2000 м.

  - От път Е-80 до център на с.Храбърско (плюс отсечка кметство) - 5800 м.

Общо: 17400 м. / 6 м.

ІІІ. Описание на дейностите, предмет на услугите:

      - Снегопочистване - механично отстраняване на снега от платното за движение с помощта на специални снегорини, съоръжения или пътно-строителни машини чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите.

Задължителни дейности от участника за осъществяване на услугата:

Да извършва всички необходими мероприятия по снегопочистването на пътищата с цел предотвратяване на образуването на снегонавявания върху пътното платно по време на снежни виелици, както и да сведе до минимум възможностите за отлагане на сняг върху него. При снеговалеж да осигури непрекъснато движение или периодично през определен интервал от време на снегоринните машини. Да отстранява образувалите се снежни валове върху банкетите едновременно или след приключване на снегочистенето, като това е задължително в райони с интензивни снежни виелици. В зоните на пътните кръстовища и ж.п.прелеза да осигури необходимите условия за безопасност на движението като отстрани всички снежни маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта.

Време за реакция:

Всички пътища и улици, включени в Техническата спецификация, трябва да се почистват своевременно - в срок до 60 (шестдесет) минути от  подаване на съобщение от страна на упълномощено от Възложителя лице (кмет/кметски наместник/служител от общинска администрация) и/или създаването на  трудности за движението, вследствие на снеговалежи или заледявания. Когато затрудненията в пътно-транспортната обстановка от описания характер са възникнали през нощта, почистването трябва да се извърши до 05.00 часа, така че да осигури възможност за придвижване на работещите, които пътуват по маршрутите на общинската пътна мрежа.

      - Опесъчаване

В случаите, когато са се образували тънки заледявания и уплътняване на снежната покривка, които е невъзможно да бъдат отстранени с почистващата техника, съответните участъци или пътища се опесъчават, като в борбата със зимната хлъзгавост се използва и смес от пясък и промишлена сол (натриев хлорид), по указания на упълномощеното от възложителя лице.

    - Изисквания към изпълнението на поръчката:

      - Участниците следва да разполагат с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

Минимално изискване за технически възможности е участниците да разполагат за съответната обособена позиция със:

1.1. За Обособена позиция №1:

- бордови автомобил или самосвал с опесъчител   - 2 бр.

- снегорин   - 4 бр.

- челен товарач – 1 бр.

1.2. За Обособени позиции №2 - №10 – за всяка обособена позиция с поне една  снегопочистваща машина с подходящи мощност, оборудване и проходимост в зависимост от маршрута  на обособената позиция, за която участва.

      - Снегоринните машини да бъдат оборудвани с необходимите сигнални знаци и светлини, както и с необходимото допълнително оборудване ( верига, лопата, стоманено въже и др.).

      - Снегопочистването с булдозери и други тежки верижни машини да се извършва така, че да се предпази пътната настилка от повреди.

      - Да има осигурена телефонна връзка за предаване и приемане на информация по всяко време на денонощието.

      - Снегопочистването и опесъчаването да се извършва при спазване на Закона за пътищата , Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата и „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища" на НАПИ 2009 г. - Дял IV „Зимно поддържане".

      - Приемането на работата се извършва от упълномощени от Възложителя лица, като се попълват Констативни протоколи за реално почистените километри.